สารบัญ

เครื่องมือในสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

| ลำดับที่ | ชื่อเครื่องมือ (ไทย) | ชื่อเครื่องมือ (English) | หน้า |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน | Centrifuge | 1-2 |
| 2 | เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบความเร็วสูง | Centrifuge | 3 |
| 3 | เครื่องตรวจวัดสีพร้อมอุปกรณ์ | Color Quest XE | 4 |
| 4 | เครื่องวิเคราะห์ความชื้น ความมัน และความเป็นกรดด่างของผิวหนัง | Combine Unit (Skin pH-meter Sebumeter Corneometer) | 5 |
| 5 | ชุดควบคุมอุณหภูมิห้องและความชื้นขนาดใหญ่ | Control Temperature Chamber | 6 |
| 6 | เครื่องวัดความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อต่อผลิตภัณฑ์กันแดดของผิวหนัง | Cutometer | 7 |
| 7 | เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง | Electronic balance | 8 |
| 8 | เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง | Electronic balance | 9 |
| 9 | เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง | Electronic balance | 10 |
| 10 | เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง | Electronic balance | 11 |
| 11 | เครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดัน แบบ Isocratic System | High Performanace Liquid Chromatography (HPLC 1) | 12-13 |
| 12 | เครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดัน แบบ Quaternary Low Pressure Gradient | High Performanace Liquid Chromatography (HPLC 2) | 14-15 |
| 13 | เครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดัน แบบ Isocratic System | High Performanace Liquid Chromatography (HPLC 3) | 16-17 |
| 14 | เครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดัน แบบ Isocratic System | High Performanace Liquid Chromatography (HPLC 4) | 18-19 |
| 15 | ตู้ดูดควัน | Hood | 20 |
| 16 | เตาไฟฟ้า | Hot plate | 21 |
| 17 | เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน | Hot plate stirrer | 22 |
| 18 | กล้องจุลทรรศน์แบบหงาย | Inverted Microscope | 23 |
| 19 | เครื่องตรวจวัดปริมาณเม็ดสีเมลานินและปริมาณฮีโมโกลบิน | Mexameter | 24 |
| 20 | เครื่องวัดและอ่านปริมาณแสงแบบจานหลุม | Microplate Reader | 25 |
| 21 | เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง | pH-Meter | 26 |
| 22 | เครื่องเขย่าสาร | Shaker | 27 |
| 23 | เครื่องตรวจความลึกของแผ่นซิลิโคน | Skin Visiometer | 28 |
| 24 | เครื่องวัดค่าการป้องกันการทำลายของแสงอัลตร้าไวโอเลต | Sun Protection Analyser | 29 |
| 25 | เครื่องวัดการแพร่ของของเหลว | Tewameter | 30 |
| 26 | ชุดทดสอบลักษณะทางกายภาพของวัสดุ | Texture Analyser | 31 |
| 27 | เครื่องผสมยาน้ำในหลอดทดลอง | Vertex mixture | 32 |

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

Centrifuge

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA   (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภํณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	9403646

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6631-004-037

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 1. นายสมเกียรติ ใจพันธุ์    โทร.3632

บริษัทซ่อมบำรุง			:

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ  - เครื่องเสียไม่สามารถใช้งานได้-

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

Centrifuge

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA   (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภํณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	9403648

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6631-004-038

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 1. นายสมเกียรติ ใจพันธุ์    โทร.3632

บริษัทซ่อมบำรุง			:

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ   - เครื่องเสียไม่สามารถใช้งานได้-

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบความเร็วสูง

Centifuge

จำนวน			:	1 เครื่อง  ยี่ห้อ  JOUAN SA  รุ่น Centrifuge B4

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA314 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	30107131

หมายเลขครุภัณฑ์	:	7110-046-031(1)/50

สถานะ			:	ใช้งานได้

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

2. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัทเมดิทอป จำกัด 02-9331133   , 02-9331226

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการสอนใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ

ใช้สำหรับปั่นแยกตะกอนของสาร  ความเร็วสูงสุด 6,000 rpm

เครื่องตรวจวัดสีพร้อมอุปกรณ์

Color Quest XE

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA323.1 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภํณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	2473

หมายเลขครุภัณฑ์	:	5210-027-050

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

2. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัท  คัลเลอ โกลบอล  จำกัด  โทร. 02-9820707

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ   เครื่องตรวจวัดสีพร้อมอุปกรณ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจวัดค่าสีของผลิตภัณฑ์ใช้ได้
คลอบคลุมกับผลิตภัณฑ์เกือบทุกประเภท โดยจะสามารถเลือก MODE ในการวัดสีอยู่ 4 MODE คือ RSIN RSEX TTRAN RTRAN  ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่นำมาตรวจ

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น ความมัน และความเป็นกรดด่างของผิวหนัง

Combine Unit (Skin pH-meter Sebumeter Corneometer)

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA311 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภํณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	160206680

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6685-017-005

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

2. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัท  หน่ำเซียนเทรดดิ้ง  จำกัด  โทร. 089-2012152

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ  เครื่องวิเคราะห์ความชื้น ความมัน และความเป็นกรดด่างของผิวหนัง เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการตรวจสภาพของผิวหนัง โดยอยู่รวมกันในเครื่องเดียวกันแต่สามารถวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้แต่ต้องดำเนินการวิเคราะห์ทีละค่าไม่สามารถใช้พร้อมกันได้ในครั้งเดียว

ชุดควบคุมอุณหภูมิห้องและความชื้นขนาดใหญ่

Control Temperature Chamber

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA  (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 4)

Serial Number		:	-

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6695-040-002

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

2. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	ห้างหุ้นส่วน เอ็น.วาย.อาร์  โทร. 02-8866360

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ   เป็นห้องที่ใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยอุณภูมิที่สามารถใช้ได้อยู่ที่ 4 - 40 องสาเซลเซียส ความชื้นที่ 30-80

เครื่องวัดความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อต่อผลิตภัณฑ์กันแดดของผิวหนัง

Cutometer

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA311 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภํณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	14031107

หมายเลขครุภัณฑ์	:	5210-021-013

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

2. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัท  หน่ำเซียนเทรดดิ้ง  จำกัด  โทร.089-2012152

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ  เครื่องวัดความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อต่อผลิตภัณฑ์กันแดดของผิวหนัง เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจสภาพของผิวหนัง โดยเครื่องมือจะมี probe ใช้สำหรับตรวจสภาพผิวด้วยหลักการ suction pump

เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง

จำนวน			:	2 เครื่อง  ยี่ห้อ Mettler Toledo  รุ่น PB602

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA323 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	1113322041  , 1113322084

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6670-004-020  ,  6670-004-017

สถานะ			:	ใช้งานได้

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

2. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัทพีพี เคมีคอล จำกัด  055-223349

089-1717774  (เบิร์ด)

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการสอนใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ

ใช้สำหรับชั่งสาร ที่มีความละเอียดจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งได้น้ำหนักสูงสุด 610 กรัม และต่ำสุด 0.5 กรัม

เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง

จำนวน			:	1 เครื่อง  ยี่ห้อ ยี่ห้อ Mettler Toledo  รุ่น PM6100

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA323 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	1113322754

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6530-003-05

สถานะ			:	ใช้งานได้

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

2. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัทพีพี เคมีคอล จำกัด  055-223349

089-1717774  (เบิร์ด)

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการสอนใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ

ใช้สำหรับชั่งสาร ที่มีความละเอียดจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งได้น้ำหนักสูงสุด 6100 กรัม และต่ำสุด 0.01 กรัม

เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง

จำนวน			:	2 เครื่อง  ยี่ห้อ Satorius  รุ่น BP150s

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA323 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	12610132 , 14909721

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-002-065 , 6630-002-066

สถานะ			:	ใช้งานได้

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

2. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัทไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จำกัด 02-3326215, 02-3327960-4

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการสอนใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ

ใช้สำหรับชั่งสาร ที่มีความละเอียดจุดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ชั่งได้น้ำหนักสูงสุด 150 กรัม และต่ำสุด 0.001 กรัม

เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง

จำนวน			:	1 เครื่อง  ยี่ห้อ ยี่ห้อ Mettler Toledo  รุ่น AL204

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA323 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	1203110717

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6670-004-218

สถานะ			:	ใช้งานได้

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

2. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัทพีพี เคมีคอล จำกัด  055-223349

089-1717774  (เบิร์ด)

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการสอนใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ

ใช้สำหรับชั่งสาร ที่มีความละเอียดจุดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ชั่งได้น้ำหนักสูงสุด 210 กรัม และต่ำสุด 0.01 กรัม

ปั้มความดันสูง

(อุปกรณ์ประกอบเครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดัน)

High Performanace Liquid Chromatography (HPLC 1)

จำนวน			:	1 เครื่อง   ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น LC 20AT

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA311 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	C20974010605LP

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6631-001-043

สถานะ			:	ใช้งานไม่ได้ (แกนลูกปืนแตก)

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

2. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัทพาราไซแอนติฟิค จำกัด 02-6324300

คุณณรงค์ วงศ์ศิริรังษี 083-9891606

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

คุณสมบัติ

เป็นเครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดันสูง รุ่น LC 10ATVP ยี่ห้อ Shimadzu ประกอบไปด้วย

| ลำดับที่ | รายการ HPLC 1 | หมายเลขครุภัณฑ์ | Serial number |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC-10Avp | 6631-001-043 | C20974010605LP |
| 2 | SPD-20A (UV/VIS Detector) | 6630-050-031(3) | L20134404086AE |
| 3 | SCL-10Avp | 6631-001-043(2) | C21014009187CD |
| 4 | CPU คอมพิวเตอร์ | 6631-001-043(3) |  |
| 5 | หน้าจอคอมพิวเตอร์ | - |  |
| 6 | เครื่องสำรองไฟ | 6631-001-043(8) |  |
| 7 | เครื่องพิมพ์กระดาษ (Printer) | 6631-001-043(6) |  |
| 8 | ชุดป้อนสารตัวอย่างแบบ MANUAL INJECT |  |  |
|  | รวม 8 รายการ |

ระบบการใช้งานเป็นแบบ Isocratic System   ในการฉีดตัวอย่างนั้นจะต้องทำการฉีดมือ โปรแกรมที่ใช้งานเป็น LC solution

ปั้มความดันสูง แบบ Quaternary Low Pressure Gradient

High Performanace Liquid Chromatography (HPLC 2)

จำนวน			:	1 เครื่อง  ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น LC 20AT

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA311 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	L20114403730AE

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-050-031

สถานะ			:	ใช้งานได้

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

2. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัทพาราไซแอนติฟิค จำกัด 02-6324300

คุณณรงค์ วงศ์ศิริรังษี 083-9891606

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ

เป็นเครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดันสูง รุ่น LC20AT ยี่ห้อ Shimadzu ประกอบไปด้วย

| ลำดับที่ | รายการ HPLC 2 | หมายเลขครุภัณฑ์ | Serial number |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC-20AT | 6630-050-031 | L20114403730AE |
| 2 | SPD-M10Avp (Diode array Detector) | 6631-001-043(1) | C20904003841KE |
| 3 | DGU-20A5 | 6630-050-031(1) | L20244402361CR |
|  | ถาดรองสาร | - | L20304404620SL |
| 4 | CPU คอมพิวเตอร์ | 6630-050-031(5) |  |
| 5 | หน้าจอคอมพิวเตอร์ | 6630-050-031(4) |  |
| 6 | เครื่องพิมพ์กระดาษ (Printer) | 6630-050-031(6) |  |
| 7 | เครื่องสำรองไฟ | 6630-050-030(7) |  |
| 8 | ชุดป้อนสารตัวอย่างแบบ MANUAL INJECT |  |  |
|  | รวม 8 รายการ |

ระบบการใช้งานเป็นแบบ Quaternary Low Pressure Gradient ในการฉีดตัวอย่างนั้นจะต้องทำการฉีดมือ  มีชุดไล่ฟองแก๊สแบบ Membrane 5 ช่อง โปรแกรมที่ใช้งานเป็น LC solution

ปั้มความดันสูง แบบ Isocratic System

High Performanace Liquid Chromatography (HPLC 3)

จำนวน			:	1 เครื่อง  ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น LC 20AT

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA311 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	L20114403644AE

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-050-030

สถานะ			:	ใช้งานได้

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

2. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัทพาราไซแอนติฟิค จำกัด 02-6324300

คุณณรงค์ วงศ์ศิริรังษี 083-9891606

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่ เครื่องมือ

คุณสมบัติ

เป็นเครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดันสูง รุ่น LC 10ATVP ยี่ห้อ Shimadzu ประกอบไปด้วย

| ลำดับที่ | รายการ HPLC 3 | หมายเลขครุภัณฑ์ | Serial number |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC-20AT | 6630-050-030 | L20114403644AE |
| 2 | SPD-20A (UV/VIS Detector) | 6630-050-030(2) | L20134404090AE |
|  | ถาดรองสาร | - | L20304404608SL |
| 4 | CPU คอมพิวเตอร์ | PHA-INC51-2007 7450-010-7728 |  |
| 5 | หน้าจอคอมพิวเตอร์ | PHA-INC51-2007 7450-010-7728(1) |  |
| 6 | เครื่องสำรองไฟ | 6630-050-031(9) |  |
| 7 | เครื่องพิมพ์กระดาษ (Printer) | 6630-050-030(6) |  |
| 8 | ชุดป้อนสารตัวอย่างแบบ MANUAL INJECT |  |  |
|  | รวม 8 รายการ |

ระบบการใช้งานเป็นแบบ Isocratic System   ในการฉีดตัวอย่างนั้นจะต้องทำการฉีดมือ โปรแกรมที่ใช้งานเป็น LC solution

ปั้มความดันสูง แบบ Isocratic System

High Performanace Liquid Chromatography (HPLC 4)

จำนวน			:	1 เครื่อง  ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น LC 20AT

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA311 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	L20114403626EA

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-050-029

สถานะ			:	ใช้งานได้

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

2. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัทพาราไซแอนติฟิค จำกัด 02-6324300

คุณณรงค์ วงศ์ศิริรังษี 083-9891606

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ

เป็นเครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดันสูง รุ่น LC 20AT ยี่ห้อ Shimadzu ประกอบไปด้วย

| ลำดับที่ | รายการ HPLC 4 | หมายเลขครุภัณฑ์ | Serial number |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC-20AT | 6630-050-029 | L20224402108AE |
| 2 | SPD-20A (UV/VIS Detector) | 6630-050-029(1) | L20134403829AE |
| 3 | SIL-20A | 6630-050-031(2) | L20164402092AE |
| 4 | CTO-10ASVP (ชุดควบคุมอุณหภูมิคอลัมน์) | 6630-050-029(2) | C21044405227SS |
| 5 | ถาดรองสาร | - | L20304404606SL |
| 6 | CPU คอมพิวเตอร์ | 6630-050-029(6) |  |
| 7 | หน้าจอคอมพิวเตอร์ | 6630-050-029(5) |  |
| 8 | เครื่องสำรองไฟ | 6630-050-029(8) |  |
| 9 | เครื่องพิมพ์กระดาษ (Printer) | 6630-050-029(7) |  |
|  | รวม 9 รายการ |

ระบบการใช้งานเป็นแบบ Isocratic System   ในการฉีดตัวอย่างนั้นเป็นระบบฉีดแบบอัตโนมัติ มีชุดควบคุมอุณหภูมิคอลัมน์ โปรแกรมที่ใช้งานเป็น LC solution

ตู้ดูดควัน

Hood

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA   (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภํณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	221303

หมายเลขครุภัณฑ์	:	630-031-051

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

2. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	ห้างหุ้นส่วน เอ็น.วาย.อาร์  โทร. 02-8866360

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ   เป็นตู้ดูดควันชนิดที่มี filter กรองดักกลิ่นภายในตัวเครื่อง

เตาไฟฟ้า

HOT PLATE

จำนวน			:	8 เครื่อง  ยี่ห้อ  ECO  รุ่น -

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA322 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	 -

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6640-029-080 , 6640-029-081 , 6640-029-082 , 6640-029-083

6640-029-084 , 6640-029-085 , 6630-025-096 , 6630-025-109

สถานะ			:	ใช้งานได้

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

2. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	-

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการสอนใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ

ใช้สำหรับให้ความร้อน

เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน

HOT PLATE STIRRER

จำนวน			:	2 เครื่อง  ยี่ห้อ HL  รุ่น HS-115

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA322 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	 BHS1-066F , BHS1-067F

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-019-123 , 6630-015-122

สถานะ			:	ใช้งานได้

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

2. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัท หริกุล จำกัด 02-2742456

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการสอนใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ

ใช้สำหรับกวนสารพร้อมกับให้ความร้อน

เครื่องผสมยาน้ำในหลอดทดลอง

VORTEX

จำนวน			:          3 เครื่อง  ยี่ห้อ -  รุ่น VORTEX GENIE 2

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA322 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	 64551 , 65875 , 64558

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6695-015-046 , 6695-015-065 , 6695-015-029

สถานะ			:	ใช้งานได้

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

2. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัทเบคไทย 02-615-2929

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการสอนใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ

ใช้สำหรับผสมสารละลายในหลอดทดลอง

เครื่องตรวจวัดปริมาณเม็ดสีเมลานินและปริมาณฮีโมโกลบิน

Mexameter

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA311 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภํณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	11030632

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6635-019-009

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

2. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัท  หน่ำเซียนเทรดดิ้ง  จำกัด  โทร. 089-2012152

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ  เครื่องตรวจวัดปริมาณเม็ดสีเมลานินและปริมาณฮีโมโกลบิน เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจสภาพของผิวหนัง โดยเครื่องมือจะมี probe ใช้สำหรับตรวจวัดความเข้มของสีผิวหนังโดยจะแสดงออกมาเป็นค่าตัวเลขบอก ปริมาณเมลานิน และปริมาณฮีโมโกลบิน พร้อมกันในการตรวจวัด 1 ครั้ง

เครื่องวัดและอ่านปริมาณแสงแบบจานหลุม

Microplate Reader

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA   (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภํณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	430587

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6760-001-003

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

2. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	ห้างหุ้นส่วน เอ็น.วาย.อาร์  โทร. 02-8866360

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ   เป็น microplate reader spectra count ที่ใช้สำหรับอ่าน plate 96 well โดยมี filter ที่สามารถใช้ได้คือ 340, 405, 450, 490, 540

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง

pH meter

จำนวน			:          1 เครื่อง  ยี่ห้อ Mettler Toledo  รุ่น sevencompact pH/Ion S220

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA322 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	 B141340802

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6670-005-234

สถานะ			:	ใช้งานได้

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

2. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัทพีพี เคมีคอล จำกัด  055-223349

089-1717774  (เบิร์ด)

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการสอนใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ

ใช้สำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของตัวอย่าง  ตัวเครื่องสามารถวัดค่า pH ตั้งแต่ -2.00 ถึง 20.00  และสามารถวัดค่าอุณหภูมิ ตั้งแต่ –30องศาเซลเซียส ถึง 130 องศาเซลเซียส

เครื่องเขย่าสาร

shaker

จำนวน			:	1 เครื่อง  ยี่ห้อ IKA  รุ่น KS250 basic

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA324 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	778108

หมายเลขครุภัณฑ์	:	7110-041-014(2)

สถานะ			:	ใช้งานได้

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

2. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัทเบคไทย 02-615-2929

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการสอนใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ

ใช้สำหรับเขย่า shaker สารหรือตัวอย่าง  ความเร็วรอบของการเขย่า  0-500 รอบ ต่อนาที สามารถตั้งเวลาทำงานได้

เครื่องตรวจความลึกของแผ่นซิลิโคน

Skin Visiometer

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA311 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภํณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	13031026

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6635-019-010

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

2. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัท  หน่ำเซียนเทรดดิ้ง  จำกัด  โทร. 089-2012152

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ  เครื่องตรวจความลึกของแผ่นซิลิโคน เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจสภาพของผิวหนัง ใช้สำหรับการตรวจวัดริ้วรอย ร่องลึก ของผิวหนัง โดยเครื่องมือจะมีกล้องสำหรับถ่ายภาพและนำภาพไปประมวลผลเป็นค่าริ้วรอยของผิวหนัง

เครื่องวัดค่าการป้องกันการทำลายของแสงอัลตร้าไวโอเลต

Sun Protection Analyser

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA323.1 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภํณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	290184

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6630-024-002

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

2. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัท  หน่ำเซียนเทรดดิ้ง  จำกัด  โทร. 089-2012152

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ   เครื่องวัดค่าการป้องกันการทำลายของแสงอัลตร้าไวโอเลต เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจวัดค่า SPF (Sun Protection Factor) ของผลิตภัณฑ์  เช่น ครีม โลชั่น แป้ง ลิปสติก และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอื่นที่มีส่วนผสมของสารกันแดด

เครื่องวัดการแพร่ของของเหลว

Tewameter

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA311 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภํณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	03170006

หมายเลขครุภัณฑ์	:	5210-027-051

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

2. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัท  หน่ำเซียนเทรดดิ้ง  จำกัด  โทร. 089-2012152

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่เครื่องมือ

คุณสมบัติ  เครื่องวัดการแพร่ของของเหลว เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจสภาพของผิวหนัง ใช้สำหรับการตรวจวัดปริมาณน้ำที่คายออกจากผิวหนัง ซึ่งจะมี probe เป็นอุปกรณ์ในการตรวจวัดแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลข

ชุดทดสอบลักษณะทางกายภาพของวัสดุ

Texture Analyser (INSTRON 3342)

จำนวน			:	1 เครื่อง

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA323.1 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภํณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	3342P6897

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6530-005-060

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

2. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัท  อินสตรอน (ประเทศไทย) จำกัด  โทร. 02-5138751

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ   ชุดทดสอบลักษณะทางกายภาพของวัสดุ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการทดสอบความแข็งแรง ของเส้นผม แผ่นฟิล์ม แผ่นแปะ และวัสดุอื่นที่สามารถดึงและหวีได้ โดยเครื่องนี้จะสามารถทดสอบได้เฉพาะแรงดึงอย่างเดียวเนื่องจาก Load cell เป็นแบบทดสอบแรงดึงและสามารถใช้แรงสูงสุดได้ 5 N

เครื่องผสมยาน้ำในหลอดทดลอง

VORTEX

จำนวน			:          3 เครื่อง  ยี่ห้อ -  รุ่น VORTEX GENIE 2

ห้องที่ติดตั้งประจำ	:	TA322 (สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

Serial Number		:	 64551 , 65875 , 64558

หมายเลขครุภัณฑ์	:	6695-015-046 , 6695-015-065 , 6695-015-029

สถานะ			:	ใช้งานได้

นักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบ	: 	1. นางสาวสุภาพร  ทวนทัย  โทร. 8801

2. นายพิเชษฐ์   กิติคุณ  โทร. 8801

บริษัทซ่อมบำรุง			:	บริษัทเบคไทย 02-615-2929

ข้อกำหนดการใช้เครื่องมือ		:	ผ่านการสอนใช้เครื่องมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ
                                                    ก่อนใช้เครื่องมือ

วิธีการใช้งานแบบย่อ		:	รายละเอียดการใช้เครื่องมือสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้ที่
                                                    เครื่องมือ

คุณสมบัติ

ใช้สำหรับผสมสารละลายในหลอดทดลอง

# Text boxes

MODEL NO :

MANUFACTURER :

MODEL NO :

MANUFACTURER :

MODEL NO :  Centrifuge B4

MANUFACTURER : JOUAN SA

MODEL NO : Color Quest XE

MANUFACTURER :  HunterLab USA.

MODEL NO :PH900, SM810,CM825

MANUFACTURER : CK ELECTORNIC

MODEL NO : Thermotek

MANUFACTURER :   -

MODEL NO : Cutometer MPA 580

MANUFACTURER : CK ELECTORNIC

MODEL NO :  PB602

MANUFACTURER : Mettler Toledo

MODEL NO :  PM6100

MANUFACTURER : Mettler Toledo

MODEL NO :  BP150s

MANUFACTURER : Satorius

MODEL NO :  AL204

MANUFACTURER : Mettler Toledo

MODEL NO :  LC 10ATVP

MANUFACTURER : Shimadzu

MODEL NO :  LC 20AT

MANUFACTURER : Shimadzu

MODEL NO :  LC 20AT

MANUFACTURER : Shimadzu

MODEL NO :  LC 20AT

MANUFACTURER : Shimadzu

MODEL NO : Crumair

MANUFACTURER :   Cruma

MODEL NO :  -

MANUFACTURER : ECO

MODEL NO :  HS-115

MANUFACTURER : HL

MODEL NO :  VORTEX GENIE 2

MANUFACTURER : -

MODEL NO : Maxameter MX18

MANUFACTURER : CK ELECTORNIC

MODEL NO : Packard Spectra Count

MANUFACTURER : Perkin Elmer USA.

MODEL NO :  sevencompact pH/Ion S220

MANUFACTURER : Mettler Toledo

MODEL NO :  KS250 basic

MANUFACTURER : IKA

MODEL NO : Skin Visiometer VD300

MANUFACTURER : CK ELECTORNIC

MODEL NO : SPF- 290S

MANUFACTURER :  Optometric LLC

MODEL NO : Tewameter TM300

MANUFACTURER : CK ELECTORNIC

MODEL NO : Instron 3342

MANUFACTURER : Instron (Thailand) limited

MODEL NO :  VORTEX GENIE 2

MANUFACTURER : -